## Slide 1: 低成本、高性能LED驱动解决方案 QQ/吴泉清
Power On Wafer
QQ 2016.10

## Slide 2
LED 照明市场趋势
GE 9.99$/3pcs
Tube 18W,<9RMB

## Slide 3
室内LED 驱动发展---简约
隔离开关恒流
非隔离开关恒流
线性恒流

## Slide 4
2013
2014
2015
1984
DIP-8
SOP-8
…
TO-94
->?
TO92/SOT23-3
室内LED 驱动发展---简约

## Slide 5: 华润矽威低成本开关/线性LED驱动方案
管脚从8脚
减至3脚
可选贴片工艺
3 Pin 开关恒流 降压
TO-92/SOT-23-3/SOT89-3 封装
周围仅 8 元件
PT4501/2/3
集成MOS
自供电
自采样
3 Pin 线性 恒功率
SOT-89-3/TO252 封装
周围仅 3元件（无电解，无插件）
PT4515
4

## Slide 6
华润矽威为客户创造价值
独有高压单芯片集成工艺平台
1
双芯片（SOC）
高压MOS
控制
单芯片
高压MOS
控制

## Slide 7: 单芯片集成工艺
 | 双芯片 SOC | 单芯片
工序 | 复杂 | 简单
打线 | 至少2次 | 一次
键合 | 多次 | 单次
可靠性 | 易进潮气而分层 | 一次成形
工艺要求 | 高（粘片，压焊） | 正常工艺
电气 | 温度通过材料传导 | 易温度控制
成本风险 | 产能低，风险高，成本高 | 标准成本，无风险

## Slide 8
单位面积导通电阻小，Rsp = 11ohm/mm2
工艺层次少，成本低，1P2M ~ 13层
MOS管耐压耐压高，550V

## Slide 9
智能OVP 让你随心所欲
2
No OVP
产品A
产线测试要求复杂
电阻设置OVP
Smart OVP
电源客户出货
可靠性（灯珠）
潮湿天气电阻漏电
电阻外置易被干扰
不受干扰
保护电容
支持无电容输出
产品B
PT4501

## Slide 10: 智能OVP
固定Toff time ，Vout=L*Ipk/Toff
OVP 取决于电容
L可控制OVP电压

## Slide 11: 智能OVP应用实施
带OVP
33*16.5mm
加一个OVP随电压图
<100V
PT4501

## Slide 12: 智能OVP应用实施
加一个PF和效率随电压图
21*15mm
PF
效率
不带OVP，最简线路，7个元件
PT4501

## Slide 13: PT450X Family

## Slide 14
智能恒功率让你用的放心
3
PT4515
恒功率
温度补偿
低成本

## Slide 15
恒功率
温度补偿
Chart: 
VIN(V)
Pout(W)
TEMP(C)
Chart: 
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 147.5 | 153 | 157 | 160 | 165 | 170 | 170.1 | 180 | 190 | 200
Iout(mA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Iout(mA)
温度补偿
3 PIN, 无压敏，过雷击 ，600V

## Slide 16
E27/E14灯丝灯
智能恒功率应用实施案例—灯丝灯

## Slide 17
16
输入功率
功率变化<10%
>600V

## Slide 18: 智能恒功率应用实施案例—800lm
输入功率
变化<10%

## Slide 19: PT4515更多应用PT4516
Triac 调光

## Slide 20: 高性能产品
PF>0.9
THD<10%
PT4261
PT4521
DLC4.0,UL
PF>0.9,
THD<10%
PT4262
PT4521

## Slide 21
PT4261/2 Application
20
PT4261、2
HV or High Current
Cost effective
高电压 40V
大功率 60W
全电压THD,<10%
小型封装
Notes: 。。。。

## Slide 22: Flyback 40V 600ma
Buck-Boost 120V150mA
21

## Slide 23
General test result |  |  |  |  |  |  | 
Vin |  | Pin(W) | Vo(V) | Io(A) | PF | THD(%) | EFF(%)
90Vac/60Hz |  | 26.366 | 38.054 | 0.604 | 0.9974 | 6.8 | 87.18
120Vac/60Hz |  | 25.801 | 38.033 | 0.604 | 0.9955 | 8.32 | 89.04
132Vac/60Hz |  | 25.596 | 37.998 | 0.602 | 0.9951 | 8.1 | 89.37
180Vac/50Hz |  | 25.032 | 37.903 | 0.594 | 0.9913 | 6.5 | 89.94
230Vac/50Hz |  | 24.919 | 37.866 | 0.591 | 0.9797 | 9.1 | 89.81
264Vac/50Hz |  | 25.005 | 37.855 | 0.591 | 0.9677 | 10.5 | 89.47
Load regulation |  |  |  |  |  |  | 
Vo(V) |  |  | 32.2 | 35.3 | 38.3 | 41.4 | 44.3
Io(mA) | 120Vac |  | 629 | 613 | 602 | 588 | 574
 | 230Vac |  | 321 | 605 | 595 | 580 | 564

## Slide 24
General test result |  |  |  |  |  |  |  | 
Vin |  | Pin(W) | Vo(V) | Io(A) | PF | THD(%) | EFF(%) | 
90Vac/60Hz |  | 22.04 | 125.31 | 0.1484 | 0.9987 | 3.9 | 84.37 | 
120Vac/60Hz |  | 20.93 | 125.19 | 0.1474 | 0.9969 | 5.2 | 88.17 | 
132Vac/60Hz |  | 20.79 | 125.23 | 0.1478 | 0.9957 | 5.5 | 89.03 | 
180Vac/50Hz |  | 20.43 | 125.17 | 0.1474 | 0.9874 | 5.25 | 90.31 | 
230Vac/50Hz |  | 20.47 | 125.19 | 0.1479 | 0.9684 | 6.4 | 90.45 | 
264Vac/50Hz |  | 20.59 | 125.25 | 0.1489 | 0.9494 | 8.2 | 90.58 | 
277Vac/50Hz |  | 20.68 | 125.28 | 0.1492 | 0.9405 | 8.9 | 90.39 | 
Load regulation |  |  |  |  |  |  |  | 
Vo(V) |  |  | 101.7 | 107 | 113 | 128.5 | 135 | 141
Io(mA) | 120Vac |  | 161.6 | 155.9 | 152.5 | 150.3 | 149.9 | 150
 | 230Vac |  | 163.6 | 157.4 | 153.1 | 150.4 | 149.9 | 149.9

## Slide 25: 高性能产品—高PF低THD 去频闪
24
24
PT4521
HV
Cost effective
高压灯珠
大小功率 单芯片/外驱
全电压THD,<10%
纹波<3%

## Slide 26
TBC

## Slide 27
PT4131
HV High Current
Cost effective
大功率 60W
高性价比
EMC/保护特性优化
DCDC LED
高电压 50/60V

## Slide 28
PT4131
高压大电流升压式
PT4121/PT4115E
高压大电流降压式

## Slide 29
矽威供应链
中测供应商
器件合作方
晶圆厂
封测供应商
华润安盛
华润华晶
华润上华
华润赛美科
天水华天
江阴长电
无锡新洁能
无锡域凯
无锡威泰
TSMC
TowerJazz
UMC
矽威供应链
华润微产业链资源
外部补充供应资源
注：
矽威采用微电子全产业链的优势
外部多源的供应资源，则是矽威生产独特产品的有效补充
华润矽威的供应链伙伴
IDM=设计+生产+销售+支持
28

## Slide 30: 华润矽威的服务
质量
支持
供货
crpt-sales@powtech.crmicro.com
crpt-support@powtech.crmicro.com
销售与技术支持
(86)-21-5437 8989 (86)-755-8980 5953
24H

## Slide 31: 更多产品
www.crpowtech.com
PT4501
PT4515

## Slide 32
报告结束
感谢聆听！