## Slide 1
LED车灯的EMC设计要点
2017.6.27
Derek.xie North China
Notes: Good morning, I am Derek, FAE from North China, I ‘d like to share my new product proposal.

## Slide 2: 目录
1.LED车灯的趋势和发展
2.车灯中DCDC芯片EMC特性
3.车灯中DCDC芯片EMC的设计要点
4.MPS的车灯LED驱动方案

## Slide 3: 车灯新趋势对驱动电源提出了新的要求
更加灵活的控制，更大的功耗，更小的体积要求对驱动电源的EMC设计带来更加严峻的挑战
奥迪新款A6 , 日内瓦, 2018

## Slide 4: 汽车电子测试内容
汽车测试标准
OEM标准：GM,Ford,
BMW,VW,Daimler
全球性标准：ISO,CISPR
美国标准:SAE
中国标准:GB
欧洲标准:2004/104/EEC
汽车电子产品
检测
功能/性能
测试
EMC
测试
传导发射CE
辐射发射RE
传导抗扰度CS
环境与可靠
性测试
环保与化学测
试
辐射抗扰度RS
静电放电ESD
供电环境实验
机械环境试验
气候环境试验
化学环境试验
ISO 16750-2
GB28046
4.2直流电压测试
4.3过电压测试
4.4叠加交流电压策划试
4.5电压慢速下降及上升测试
4.6电压断续测试
4.7电压反极性测试
4.8接地参考及电源偏移测试
4.9开路测试
4.10短路保护测试
4.11耐压测试
4.12绝缘电阻测试
4.13电磁兼容测试
对于汽车零部件来说，电磁兼容测试（EMC）是汽车电子所有测试中很重要的一部分内容

## Slide 5: 汽车电子设备的EMC测试内容
对于汽车零部件来说，因为其中DCDC芯片是最常见的噪声源，DCDC芯片的EMC主要是在处理EMI问题
零部件测试类别 |  |  | 测试项目 | ISO | CISPR | SAE | EU | GB | 频率
EMC | EMI | CE | 电源线时域传导发射 | 7637-2 |  | J1113-42 | 2004/104/EC | GB/T21437 | 
 |  |  | 电源线频域传导发射 |  | CISPR25 | J1113-41 |  | 18655 | 150K~108M
 |  |  | 信号线频域传导发射 |  | CISPR25 | J1113-41 |  | 18655 | 
 |  | RE | 辐射发射-天线接收法 |  | CISPR25 | J1113-41 | 2004/104/EC | 18655 | 150K~1G
 |  |  | 辐射发射-TEM小室法 |  | CISPR25 | J1113-41 |  | 18655 | 
 | EMS | CS | 电源线脉冲抗扰度 | 7637-2 |  | J1113-11 | 2004/104/EC | GB/T21437 | 
 |  |  | 信号线脉冲抗扰度 | 7637-3 |  | J1113-12 |  | GB/T21437 | 
 |  |  | RF能量直接注入 | 11452-7 |  | J1113-3 |  |  | 250K~400M
 |  |  | 大电流注入（BCI） | 11452-4 |  | J1113-4 | 2004/104/EC | 17619 | 1M~400M
 |  |  | 电源线音频耦合抗扰度 |  |  | J1113-2 |  |  | 
 |  | RS | 辐射抗扰度-天线照射法 | 11452-2 |  | J1113-21 | 2004/104/EC | 17619 | 80M~18G
 |  |  | 辐射抗扰度-TEM小室法 | 11452-3 |  | J1113-24 | 2004/104/EC | 17619 | 10Khz~200M
 |  |  | 辐射抗扰度-带状线法 | 11452-5 |  |  | 2004/104/EC | 17619 | 10K~400M
 |  |  | 辐射抗扰度-磁场环照射法 | 11452-8 |  | J1113-22 |  |  | 15K~30K
 |  | ESD | 静电放电实验 | 10605 |  | J1113-13 |  | 19951 | 

## Slide 6: 目录
1.LED车灯的趋势和发展
2.车灯中DCDC芯片EMC特性
3.车灯中DCDC芯片EMC的设计要点
4.MPS的车灯LED驱动方案

## Slide 7: EMC三要素
耦合路径
干扰源
敏感设备
在EMI测试中，待测零部件是干扰源，LISN和天线是敏感设备，通过LISN和天线接收信号来分析零部件的电磁干扰的水平
在EMS测试中， 通过各种天线对零部件发射电磁信号，以及在零部件输入端注入脉冲和噪声，来评估零部件的抗扰能力
因为DCDC芯片是最常见的干扰源，而通常又不易受干扰，DCDC芯片的EMC问题主要就是EMI问题

## Slide 8: DCDC芯片的噪声特性
8
iSW(t)
iSR(t)
iL(t)
iSW(t)
iSR(t)
iL(t)
BUCK电路的常见开关波形
Vsw(t)
Vin
Vsw(t)
以BUCK为例，DCDC芯片开关过程中产生电压和电流的变化，包含了较快的di/dt和dv/dt噪声分量
电流变化
电压变化

## Slide 9: DCDC芯片噪声的频率特性
9
以BUCK为例，DCDC芯片开关噪声不仅包含开关次和倍频频率段的噪声，还根据开关速度不同会产生更高频的噪声
噪声的傅里叶分析
时域
Duty
f
1
s
´
r
t
f
t
s
f
/
1
t
A(t)
频域
噪声源和开关速度斜率

## Slide 10: DCDC芯片噪声的耦合路径
10
DCDC电源EMI的主要来源于电流和电压跳变,通过共模和差模的形式耦合到接收器上
DCDC芯片的噪声和耦合路径
开关节点电压
大地
大地
天线
LISN

## Slide 11: 目录
1.LED车灯的趋势和发展
2.车灯中DCDC芯片EMC特性
3.车灯中DCDC芯片EMC的设计要点
4.MPS的车灯LED驱动方案

## Slide 12: EMC设计三原则
耦合路径
干扰源
敏感设备
EMI设计的三大基本原则，也是最重要的原则。
抑制干扰源
切断耦合路径
保护敏感设备

## Slide 13: DCDC芯片的噪声源抑制
DCDC芯片的主要噪声源是高频电流环路(Hot loop)和高频开关节点(SW note), 包含了比较宽频段的谐波分量
开关节点电压
大地
大地
LISN
DCDC芯片的两大噪声源
高频电流环路

## Slide 14: DCDC芯片的高频电流环路
高频电流环路(Hot loop)和高频开关节点(SW note)分别产生交变的磁场和电场
DCDC芯片的两大噪声源
di/dt环路会产生磁场
dv/dt节点会产生电场
开关节点电压
高频电流环路

## Slide 15: 高频电流环路和磁场
高频电流环路形成的磁场大小取决于环路面积和电流大小
I
高频电流环路可以看成是磁偶极子，磁矩
磁场强度随着电流和环路面积而增大。
A
高频电流环路的近场磁场强度要高于电感附近
© Keong W. Kam, David Pommerenke Cheung-Wei Lam, Robert Steinfeld
EMI Analysis Methods for Synchronous Buck Converter EMI Root Cause Analysis

## Slide 16: 正确的找出高频电流环路
高频电流环路主要存在于电流切换的支路，开关管和连接在开关端两端的电容组成了高频电流回路。
各种拓扑的高频电流环路
存在于开关回路和滤波电容之间，电感电流是连续的三角波波形，相对而言不是关注的重点
©Christian Kueck &Jens Hedrich

## Slide 17: 高频电流环路的近场干扰
高频电流环路形成的磁场在输入电容，滤波器（磁珠/电感），走线上感应出电压和电流，导致滤波器的效果减弱。
©Christian Kueck &Jens Hedrich

## Slide 18: 高频电流环路的辐射能量
高频电流环路的辐射能量取决于环路面积和电流大小
A: loop area of the high di/dt current path
E: electro magnetic field energy
大地
LISN
高频电流环路
环路天线原理

## Slide 19: 高频电流环路噪声源的抑制
同步buck集成MOSFET，环路更小，高频电流回路更小，磁场强度更弱
1. 同步方案减少高频电流回路面积
9mm*9 mm layout
Chart: Frequency[MHz]
CISPR25 class3 | 70 | 70 | 54 | 54 | 53 | 53 | 38 | 38

CISPR25 class3 | 50 | 50 | 34 | 34 | 33 | 33 | 18 | 18
Chart: Frequency[MHz]
CISPR25 class5 | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44

CISPR25 class5 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 31 | 0 | 24 | 24
MPQ4420
36V 2A 同步buck芯片
SOT23-8封装，
集成上下MOSFET，
可以过Cispr25 class 5
其他非同步buck方案
传导测试
辐射测试

## Slide 20: 高频电流环路噪声源的抑制
电容要尽可能的靠近开关管，同步buck芯片的输入电容要靠近芯片放置。
2. 输入电容靠近开关管放置
不同的电容放置方法导致，高频环路的环路大小不一样，环路越小，磁场能量越小
不同电容放置在3米远场测试中的噪声大小
Keong W. Kam, David Pommerenke Cheung-Wei Lam, Robert Steinfeld
EMI Analysis Methods for Synchronous Buck Converter EMI Root Cause Analysis

## Slide 21: 高频电流环路噪声源的抑制
完整的地平面可以感应出电流，并形成相反的磁场来抵消高频环路带来的磁场。
3. 高频电流环路底层完整PCB铺铜
楞次定律：感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
©Christian Kueck &Jens Hedrich

## Slide 22: 高频电流环路噪声源的抑制
完整的铺铜距离高频环路越近，对磁场的削弱作用越强。
4. 高频电流环路底层完整PCB铺铜
不同距离铺铜的磁场强度
-11,3DB 2mm距离铺铜
两层板
0dB
单层板
-30.4DB 0.2mm距离铺铜
多层板
©Christian Kueck &Jens Hedrich

## Slide 23: 高频电流环路噪声源的抑制
注意输入端滤波器位置的摆放，远离高频电流环路
6. 输入滤波器远离高频电流环路
Cin2
输入滤波器的电感和电容，接线口等最好和芯片高频环路不在一层，避免受磁场影响
输入电容和芯片高频环路在同一层，高频环路底层是完整的铺铜平面，板层距离越近抵消效果越好
©Christian Kueck &Jens Hedrich

## Slide 24: 开关节点噪声源的抑制
通常会产生共模电流，容易带来辐射干扰
开关节点噪声源通过耦合电容形成电流
开关节点电压
大地
大地
LISN

## Slide 25: 开关节点噪声源的抑制
减小耦合电容和增大共模电感都可以增加共模通路的阻抗，使共模电流下降。
1.减小节点面积，减小等效耦合电容
2.增加共模电感抑制共模电流
TEM cell 电场测试
© Keong W. Kam, David Pommerenke Cheung-Wei Lam, Robert Steinfeld
EMI Analysis Methods for Synchronous Buck Converter EMI Root Cause Analysis

## Slide 26: 开关节点噪声源的抑制
开关节点和电感是主要的电压跳变区域，屏蔽主要是针对这两个位置。
3.屏蔽
L2
L2
Conducted EMC
©Christian Kueck &Jens Hedrich

## Slide 27: 目录
1.LED车灯的趋势和发展
2.车灯中DCDC芯片EMC特性
3.车灯中DCDC芯片EMC的设计要点
4.MPS的车灯LED驱动方案

## Slide 28: MPS LED 驱动方案
线性方案
Buck LED Drivers
多拓扑方案，支持降压，升降压和升压
Production
Sampling
Development
MPQ2489
6-55V / 1A
Low-side Buck
Hysteretic control with high-side current sensing
300-600kHz
PWM or analog dimming
1000:1 dimming resolution
Fast transient response
LED open
QFN6 (3x3) and SOIC8
MPQ2483A
4.5-55V / 2.5A
Buck or Buck-Boost
Low shutdown Iq (5uA)
PWM or analog dimming
PWM dimming from 450Hz to 2.2kHz
LED open/short/OTP
Cycle-by-cycle OCP
Output OVP, SCP
LED open string protection
QFN10 (3x3) and SOIC8E
MPQ4425M
4-36V / 1.5A
LED Driver – Buck
Integrated input capacitor
2.2MHz with frequency fold-back
PWM dimming from 100Hz to 2kHz
OCP with valley current detect
LED open/short/OTP
Forced CCM
QFN13 (2.5x3) Wettable Flank
MPM6010
4-36V / 1.5A
LED Driver Module – Buck
2.2uH inductor (AEC-Q200)
Input & bootstrap capacitors
2.2MHz with frequency fold-back
PWM dimming from 100Hz to 2kHz
OCP with valley current detect
LED open/short/OTP
Forced CCM
QFN17 (3x5) Wettable Flank
NEW
Headlamp LED Driver with Sync/ Buck/Boost and Buck Modes
1.2A Buck/Boost or 3A Buck
Integrated current sense
2.2MHz switching freq.
2-step dimming
NTC and FAULT pins
QFN (3x4) Wettable Flank
MPQ7200
42V / 3A
Multi-Topology LED Controller – Buck, Buck/Boost and Boost
Fast response for matrix LED
Low Iq (<100uA)
Spread spectrum
2-step dimming
NTC and FAULT pins
TSSOP24
MPQ2484
4.5-42V In / 80V Out
MPQ24833B
4.5-55V / 3A
Buck or Buck-Boost
Low shutdown Iq (5uA)
410kHz switching freq.
PWM or analog dimming
PWM dimming from 450Hz to 2.2kHz
LED open/short/OTP
Cycle-by-cycle OCP
Output OVP, SCP
LED open string protection
SOIC8E
MPQ4425B
4-36V / 1.5A
LED Driver – Buck
400KHz and Non-cap version of
MPQ4425M
QFN13 (2.5x3) Wettable Flank
16-Channel WLED Driver
6bit analog dimming and 12-bit PWM dimming each channel
LED current set by ext. resistor
Cascade up to 10 ICs
LED open/short
I2C
QFN24 (4x4), TSSOP28-EP
MPQ3326
2.7-18V / 25mA x16
8-Channel WLED Driver
6bit analog dimming and 12-bit PWM dimming each channel
LED current set by ext. resistor
Cascade up to 10 ICs
LED open/short
I2C
QFN16 (4x4)
MPQ3324
2.7-18V / 25mA x8

## Slide 29: MPQ7200-AEC1 42V, 1.2A Buck-Boost or 3A Buck LED Driver
FEATURES
4.5V到42V输入电压范围
EMI优化设计
集成低阻抗MOSFET（40毫欧/38毫欧）
开关频率2M
开路，短路诊断保护无需采样电阻，
3%恒流电流精度
NTC 温度采样
PWM 调光和两级DRL和位置灯切换
支持芯片并联输出
QFN3mmX4mm
特性
Buck-boost Mode
Buck Mode
≤10k set buck-boost
≥12.7k set buck
无采样电阻！
无采样电阻！
适用于DRL，雾灯和大功率远近光灯

## Slide 30: 36V2A 同步buck芯片MP4420
Radiated Monopole:150kHz to 30MHz
• 4-36V宽输入范围
• 低导通阻抗（90mΩ/55mΩ）
• Power Good 输出
• 效率高达95%
• AAM轻载高效模式
• 410kHz 固定 开关频率
• 频率可同步到 2.2MHz
• 内置软启动
• 内部补偿
• SOT23-8 封装
9mm*9 mm layout
Radiated Monopole:150kHz to 30MHz
汽车级
MPQ4420H-AEC1轻载高效 MPQ4420A –AEC1定频

## Slide 31
特性
MPQ3326 16 通道线性LED驱动
4-18V输入电压范围
16 通道，每通道50mA
外部电阻设置LED电流
16通道电流单独可调
每个通道6位模拟调光精度
每个通道12位数字调光精度
I2C 接口
10个地址，支持最多10颗芯片并联
电流斜率可调
开路短路诊断
FCQFN24-4*4mm 封装
适用于动态效果尾灯和转向灯，以及矩阵大灯。

## Slide 32
谢谢！！
感谢Christian Kueck &Jens Hedrich 提供的大量素材和指导！
Derek Xie (谢建宇)
FAE（Field Application Engineer） MPS Shanghai office
Mobile:18602175715 Derek.Xie@monolithicpower.com